ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ШОШКА»

______________________________________________________________________ «СЁСЬКА» СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА

АДМИНИСТРАЦИЯЛÖН ШУÖМ

от «20» ноября 2012г.							№ 11/86

Об утверждении Порядка обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами и приборами  на территории сельского поселения «Шошка»

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование  и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»,  Уставом муниципального образования сельского поселения «Шошка» и в целях организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов на территории сельского поселения «Шошка», администрация сельского поселения «Шошка»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить порядок обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами и приборами на территории сельского поселения «Шошка» в соответствии с приложением.

- Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям использующих для освещения ртутьсодержащие лампы и приборы с ртутным заполнением:

2.1. Организовать места для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов.

2.2. Разработать и утвердить инструкции по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов применительно к конкретным условиям в соответствии с прилагаемым Порядком.

2.3. Назначить в установленном порядке ответственных лиц за  прием, хранение, учет и передачу ртутьсодержащих отходов на утилизацию специализированным организациям.

2.4. Ввести в практику работы организаций учет обращения ртутьсодержащих отходов.

2.5. Организовать не реже 1 раза в год  передачу накопленных отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов  специализированной организации, для последующей их утилизации.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава сельского поселения «Шошка»-

руководитель администрации сельского поселения			Л.А. Огнева

Приложение

к постановлению администрации сельского поселения «Шошка»

от 20.11.2012г.

№ 11/86

ПОРЯДОК

обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами и приборами   на территории сельского поселения «Шошка»

1. Область применения

Настоящий Порядок обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами и приборами  на территории сельского поселения «Шошка» (далее – Порядок) устанавливает требования по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами и приборами, образующихся в результате хозяйственной деятельности предприятий, организаций и учреждений не зависимо от форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей.

2. Нормативные ссылки

В Порядке использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.2010       № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование  и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

ГОСТ 12.3.031-83 «Работа с ртутью. Требования безопасности».

3. Общие положения

3.1. В результате деятельности предприятий, организаций и учреждений  не зависимо от форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей образуется два вида ртутьсодержащих отходов: отработанные ртутьсодержащие лампы (люминесцентная дневная, люминесцентная белая, люминесцентная дневного цвета, дуговая ртутная лампа и др.) и ртутьсодержащие приборы (термометры). Данные виды отходов относятся к I классу опасности и квалифицируются как чрезвычайно опасные.

3.2. Все виды ламп, содержащие пары ртути, а также ртутьсодержащие приборы при выводе из эксплуатации подлежат сбору.

3.3. Отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы из предприятий, организаций и учреждений не зависимо от форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей передаются на склад (или специальная кладовая)  временного хранения, который расположен на подведомственной территории.

3.4. Ответственное лицо за прием, хранение, учет и передачу на склад отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов назначается распоряжением или приказом руководителя.

3.5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с настоящим Порядком и другими нормативными правовыми актами разрабатывают инструкции по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп применительно к конкретным условиям и назначают в установленном порядке ответственных лиц за обращение с указанными отходами.

3.6. Лица, ответственные за проведение работ с ртутьсодержащими лампами и приборами, должны быть ознакомлены с настоящим Порядком.

4. Требования по обращению с отработанными ртутьсодержащими

лампами и приборами

4.1. Требования к сбору и хранению отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов:

4.1.1. Отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы должны храниться в картонных коробках завода-изготовителя на стеллажах в специальном закрывающемся помещении с ограниченным доступом. Не допускается переполнение коробок с отработанными ртутьсодержащими лампами и приборами. Высота штабеля хранящихся на стеллажах отработанных ламп не должна превышать четырех коробок.

4.1.2. Место сбора должно быть снабжено надписью «Место сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов».

4.1.3. Помещение, в котором осуществляется временное размещение ртутьсодержащих отходов должно быть проветриваемым или оборудованным вытяжной вентиляцией. Устройство рабочих мест, мест отдыха и приема пищи в нем запрещается.

4.1.4. На складе запрещается хранение более 50 шт. использованных ртутьсодержащих ламп.

4.1.5.  Категорически запрещается выбрасывать ртутьсодержащие отходы в мусорные контейнеры, сливать ртуть в канализацию, закапывать в землю, сжигать загрязненную ртутью тару.

4.1.6. Запрещается самостоятельно вскрывать корпуса неисправных ртутных приборов, дополнительно разламывать поврежденные стеклянные приборы с целью извлечения ртути.

4.2. Требования к сбору и хранению разбитых ртутьсодержащих ламп и приборов:

4.2.1. Для сбора разбитых и поврежденных ртутьсодержащих ламп и приборов в помещении временного хранения должен быть установлен герметичный контейнер. Контейнер должен быть устойчив к механическим, химическим воздействиям, а также снабжен надписью «Контейнер для разбитых ртутьсодержащих ламп и приборов».

4.2.2. Место сбора отработанных ртутьсодержащих ламп должно быть оборудовано совком и щеткой, резиновой грушей, толстостенной стеклянной емкостью с притертой крышкой и раствором для демеркуризации.

4.2.3. При разрушении ртутьсодержащих ламп и приборов бой стекла, пластмасс и металлические части (цоколи) собираются в герметичный контейнер при помощи совка и щетки.

При разливе ртути из разбитых приборов необходимо немедленно произвести ее сбор при помощи резиновой груши в толстостенную стеклянную емкость, предварительно заполненную подкисленным раствором перманганата калия.

Загрязненные ртутью поверхности и использованный инструмент подвергаются демеркуризации 0,2 % подкисленным соляной кислотой раствором перманганата калия.

Раствор готовится из расчета 2 г перманганата калия (KMnO4) на 1 л воды с добавлением 5 мл концентрированной соляной кислоты (НСl). На емкости указывается дата приготовления раствора. Раствор хранить до изменения цвета или выпадения осадка.

Посуда с собранной ртутью и растворами после демеркуризации помещается в тот же герметичный контейнер, куда складируется бой приборов и ламп.  Разрушенные ртутьсодержащие лампы и приборы, посуда с собранной ртутью передаются на склад временного хранения в контейнере одновременно с отработанными ртутьсодержащими лампами.

После проведения демеркуризации и проветривания помещения лицо, ответственное за работу с отработанными ртутьсодержащими лампами, вызывает специалистов для проведения замеров на содержание паров ртути в воздухе рабочей зоны.

При содержании паров ртути, превышающем предельно допустимую концентрацию, вызывает специализированную организацию, которая проводит обезвреживание загрязненных помещений.

4.3. Требования к передаче на утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов:

4.3.1. Со склада временного хранения отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы в соответствии с договором передаются на специализированное предприятие, имеющее лицензию на проведение работ с опасными отходами.

4.3.2. Ответственное лицо за прием, хранение, учет и передачу ртутьсодержащих отходов должен фиксировать данные о передаче отходов в журнале учета движения отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов (форма журнала – в соответствии с приложением к Порядку).

4.3.3. Вывоз отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов производится автотранспортом предприятия.

4.3.4. На каждой упаковке при передаче отходов должна быть следующая маркировка:

владелец упаковки; наименование, тип и количество ртутьсодержащих отходов; дата, Ф.И.О. ответственного лица;

предупредительные знаки:

«Верх, не кантовать», «Осторожно, ртуть!», «Боится сырости», «Осторожно, хрупкое!».

Маркировка тары должна быть устойчива к воздействию атмосферных осадков, не должна стираться и выцветать.

4.3.5. При транспортировании тара с ртутьсодержащими отходами должна быть закреплена в транспортном средстве таким образом, чтобы исключить возможность ее перемещения, опрокидывания.

5. Ответственность и контроль

5.1. Руководители  предприятий, организаций и учреждений не зависимо от форм собственности, а также индивидуальные предприниматели несут ответственность за соблюдение персоналом требований настоящего Порядка.

5.2. Контроль за выполнением требований настоящего Порядка осуществляет ответственное лицо за прием, хранение, учет и передачу на склад отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов.

Приложение

к порядку обращения с отработанными ртуть-содержащими лампами и приборами на территории сельского поселения «Шошка»

ЖУРНАЛ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП И ПРИБОРОВ _____________________________________ «наименование предприятия» Начат ___________ 20___г.

| Дата | Наименование лампы, ртутьсодержащего прибора | Количество отработанных ртутьсодержа-щих ламп и приборов, находящихся на хранении в складе, шт. | Сдано специали-зированной организации, шт. | Остаток, шт. | Ответст-венное лицо (Ф.И.О./ роспись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |